Паспорт на механизмы трансформации серии «Реклайнер»

1. ОПИСАНИЕ.

Механизмы трансформации серии «Реклайнер» предназначенные служить основой для кресел повышенной комфортности.
Механизм трансформации серии «Реклайнер» представляют собой пару взаимно-симметричных сборочных единиц (комбинации рычагов, тяг и шарнирных соединений), жестко соединенных между собой набором связей. Кинематика изделий этого типа направлена на оптимальный подбор положения тела сидящего человека. Некоторые модификации могут иметь собственную основу, обеспечивающие изделию дополнительные функции: вращение относительно вертикальной оси, качание.

2.  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
2.1. Трансформация изделия осуществляется нажатием кнопки, находящейся сбоку кресла.

2.2. Во избежание деформации изделия распределяйте нагрузку равномерно.

2.3. При трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между  подвижными элементами механизма.

В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте лишних усилий, а проверьте отсутствие посторонних предметов в шарнирных соединениях.

2.4.  Не рекомендуется садиться или опираться на края механизма, не имеющие опоры: подголовник, ножную секцию.

2.5. Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие и сидеть на откидных элементах (подлокотниках).

2.6. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется раз в 3 месяца смазывать механизм в местах шарнирных соединений, петли, щели между тягами, а так же отверстия, в которые вставлены крючки пружин, минимальным количеством силиконовой смазки. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

3. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ.

3.6. Механизмы трансформации хранятся в закрытых помещениях .

3.7. В случае транспортировки или хранении при температуре ниже +1°C, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.

3.8. Следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не ограничивается нижеследующим:

- попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ;

- условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги;

- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ;

- оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества механизмов трансформации требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок - 12 месяцев для  использования механизма в личных целях с момента продажи изделия конечному потребителю.

4.2.1. Гарантийный срок – 6 месяцев для использования механизма в  предпринимательской деятельности

4.3. Срок службы изделия – 5 лет.

4.4. Изготовитель  не принимает  претензий для ремонта по гарантии в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока;

- невыполнение условий эксплуатации;

- некомплектность изделия после его продажи;

- наличие на изделии механических повреждений;

- наличие следов постороннего вмешательства в изделие или самостоятельного ремонта изделия, а также ремонта организациями или частными лицами, не уполномоченными на это Производителем;

- нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя;

- нанесение ущерба изделию или его утеря вследствие обстоятельств непреодолимой силы.